INSTRUCCIONES

“Lea detenidamente las instrucciones antes de conectar el aparato”

Tipo de producto:		   DETECTOR DE MOVIMIENTO INFRARROJO		Códigos: E10703

Descripción del producto y funcionamiento:

Control electrónico encargado de activar una determinada carga ante el movimiento de una persona. El funcionamiento se basa en la detección de variaciones de radiación infrarroja en un ambiente determinado. Mientras el control siga detectando movimientos la carga permanecerá activada, una vez que el movimiento cese, la carga permanecerá encendida un intervalo de tiempo que es ajustable desde el panel frontal entre 15 seg. y un minuto.

Por otro lado y mediante otro comando en el  frente del panel es posible regular el umbral de luz en el cual se requiere la actividad del control. Esto permite inhibir el funcionamiento del controlador cuando la luz ambiente no requiera  el encendido de una lámpara.

Instalación:

Los cables marrón y celeste corresponden a los de alimentación de 220VCA-50Hz. Los otros dos cables corresponden al rele de salida y deberan ser conectados directamente a la carga.

IMPORTANTE: No instale el controlador  frente a elementos que generen movimiento de masas de aire de distintas temperaturas(EJ. Aire acondicionado, calefactores, ventiladores) o frente a grandes paneles de vidrio.

Controles:

Los dos controles que se desriben a continuación permiten ajustar el funcionamiento del aparato a sus necesidades, para acceder a ellos debera introducir un destornillador fino (buscapolos o perillero) en la parte posterior del aparato. Alli encontrara dos agujeros marcados con las letras “L” y “T”.

CONTROL de COMPENSACIÓN de LUZ AMBIENTE (marcado con un “L”: Permite inhibir el funcionamiento del aparato cuando la luz ambiente no requiera el encendido de ninguna luminaria. Este ajuste viene calibrado de fabrica de manera que la carga siempre se activara cualquiera sea el nivel de luz ambiente. Solo regule este control cuando su aplicación lo requiera

CONTROL de TIEMPO(marcado con una “T”): Este ajuste esta calibrado de fabrica en su posición mínima (15 segundos aproximadamente)

Características Técnicas:

Tensión de alimentación: 	250 V. 50 Hz.

Potencia  de Carga Máxima: 	20W a 1000W

Compensación de luz ambiente.

Regulación de tiempo de encendido

www.electronicargentina.com.ar

Campo de Acción: